|  | Стандартный Dual Lock™ Самоклеящиеся застежки Dual-Lock™ среди прочих подобных систем отличаются наибольшей прочностью соединения (на сдвиг) при значительном (до 1,000 раз) числе циклов соединения / азъединения и наибольшей толщине (4 — 6 мм) соединения. В зависимости от плотности штырьков на поверхности застежки Dual-Lock™ делятся на несколько типов. Система с плотностью 250 штук на квадратный дюйм (~ 39 штук / кв. см ) представляет собой наиболее универсальную систему, дающую надежное соединение в комбинации с застежкой того же типа 250. Система с плотностью 400 штырьков на квадратный дюйм (~ 62 штук / кв. см ) сочетается с типом 170 (~ 26 штук / кв. см ). Этот тип застежки (без адгезива или самоклеящийся) можно соединять сам на себя при соединении двух гибких поверхностей. Тип 170 может также применяться с продутами типа Scotchmate Loop™ для обеспечения соединения с особо высокопрочностными свойствами, но обладающего ограниченным ресурсом Застежки Dual-Lock™ Самоклеящиеся общего назначенния SJ-3540 Тип 250 SJ-3541 Тип 400 SJ-3542 Tип 170 Этот тип застежек Dual-Lock™ снабжен каучуковым адгезивом и для работы при различных статических и нагрузках при температурах не превышающих 50°С. При нормальных условиях достигается высокая прочность соединения с различными поверхностями, включая такие "трудные" поверхности как полиэтилен и полипропилен. Самоклеящиеся высокого исполнения SJ-3551 Тип 400 SJ-3552 Тип 170 SJ-3550 Тип 250 SJ-3560 Тип 250 Этот тип застежек Dual-Lock™ имеет акриловый адгезив серии VHB™, обладающий высокой долговечностью, химической и температурной стойкостью и предназначен для долговременного спользования в транспорте, строительстве, электронном борудовании. Высокая адгезия достигается на различных материалах, окрашенные поверхности, металлы и большинство пластиков полиэтилена и полипропилена). Особые свойства: • Работа при температурах до 95°С • Хорошая стойкость к изменениям температуры и влажности воздуха от -20°С до 95°С, от 0% до 100% влажности. • Хорошая ударная стойкость при температурах 30°С … 70°С • Стойкость к действию пластификаторов (SJ-3560) • Высокая прозрачность SJ-3560 делает его на цветных и прозрачных материалах Физические характеристики SJ-3540 SJ-3541 SJ-3542 SJ-3551 SJ-3552 SJ-3560 SJ-3550 Адгезив Синтетический каучук Акриловый VHB Акриловый VHB Акриловый VHB Цвет со стороны застежки Черный Черный Прозрачный Черный Со стороны адгезива Черный Черный Прозрачный Белый Защитный слой Белый полиэтилен Зеленый полиэтилен Прозрачный с логотипом, полиэтилен Прозрачный с логотипом, полиэтилен Со стороны адгезива Черный Черный Прозрачный Белый Толщина соединения, мм,±0,5 мм SJ-3541 / SJ-3542 4,1 SJ-3551 / SJ-3552 5,8 SJ-3560 / SJ-3560 5,8 Ресурс (количество циклов соединение / разъединение) >1000 Срок хранение 1 год Прочность характеристики (кПа) Материал - сталь Температура 22.2°C Относительная влажность 50% Сдвиг Нормальный разрыв Динамическое разъединение 305 мм/мин. Разъединения по застежке 170 / 400 173-242 207-276 250 / 250 103 242-311 250 / 400 более 309 (разрыв полоски до рассоединения) 311-380 Разъединение по адгезиву SJ-3560 1027 Максимальная статическая нагрузка, г / кв см 14 дней выдержки без разрушения 280 280 Рекомендованная норма расхода 60 см2 на 1 кг нагрузки 60 см2 на 1 кг нагрузки |
| --- | --- |

# Самоклеящиеся застежки

Застежки Дуал Лок и Скотч-Мэйт являются изящной альтернативой традиционным методам крепежа, позволяя сделать линию соединения невидимой и сохранить невредимыми поверхности соединяемых материалов.

Системы типа “крючок - петля” достаточно хорошо известны (“липучки”). В застежках Дуал Лок использован принципиально новый подход: тысячи штырьков грибообразной формы, посаженные на прочную и гибкую основу, сплетаются друг с другом, образуя соединение, которое, оставаясь разъемным, по своей прочности способно заменить механический крепёж.